## Slide 1: Pristop k razvoju v elektroniki
Problem - ideja.
Projektiranje
  risanje električne sheme vezja.
Eksperiment
  nabava materiala
  sestavljanje vezja na eksperimentalni ploščici,
  programiranje (v primeru uporabe programirljivih čipov),
  spreminjanje vezja.

## Slide 2: Pristop k razvoju v elektroniki - 2
Izdelava prototipa
  izdelava tiskane ploščice,
  spajkanje,preizkus.
Dokončanje izdelka
  izbira ohišja,
  konstruiranje primerne tiskane ploščice za v ohišje,
  izdelava navodil za uporabo.

## Slide 3: Pristop k razvoju v elektroniki - 3
Maloserijska proizvodnja
  izbira dobavitelja tiskane ploščice,
  nabava večje količine elektronskih komponent,
  organiziranje spajkanja in končnega preizkusa.
Pridobitev dovoljenj in atestov
Predstavitev možnim kupcem
Organizacija prodaje in servisa

## Slide 4: Primer razvoja: Hišna telefonska centrala
Problem:
  več telefonskih aparatov na isti liniji, med njimi ni možna prevezava (nadležna hoja in klicanje)
Rešitev:
  inteligentna škatlica preko katere so vezani vsi aparati omogoči prevezavo in interne pogovore
  za zunanje klice naj bo neopazna

## Slide 5: Projektiranje
Mikrokontroler
Releji
Meritev toka
220V napajanje
Generator napetosti za zvonec 60V~

## Slide 6: Eksperiment
Brez poskusnega vezja ni šlo.
Program za mikrokontroler nastaja postopoma, zato je primeren takšen,ki mu lahko programiram večkrat vpišemo.

## Slide 7: Programiranje mikrokontrolerja PIC16F84
Potrebno je poznati notranjo strukturo in programske ukaze. (informacije iz interneta) (proizvajalec: WWW.MICROCHIP.COM)

## Slide 8
Prevajalnik ASSEMBLER je brezplačen na istem “microchip.com”.
Program je napisan na ta način.

## Slide 9
Programator je vezje za vpis programa v čip
Lahko ga kupiš ali izdelaš sam. Priključi se na PC računalnik.

## Slide 10: Prototip
Skonstruirano tiskano vezje je potrebno zjedkati iz pobakrene pertinaks ploščice.
V izvrtane luknjice se vstavijo in prispajkajo elektronski elementi.
Pred priključitvijo se napake poiščejo in odpravijo.

## Slide 11: Dokončanje izdelka
Izbira primernega ohišja
Konstrucija primerne tiskane ploščice

## Slide 12
V ohišju

## Slide 13
Priključitev
  1.telefon, PTT, 220V, 2.telefon
Navodilo

## Slide 14: Razvoj se nadaljuje … Prototip hišne centrale za štiri telefone.
Možnost direktnega klicanja izbranega priključka (avtom. telefonistka)
Daljinsko vključevanje porabnikov (npr. vklop ogrevanja preko mobitela)

## Slide 15: Seminarske in raziskovalne naloge dijakov v obliki inovacij
Večletno prizadevno delo učiteljev in učencev na naši šoli je dalo obilo teoretično in praktično rešenih nalog na področju programirljivih elektronskih sistemov.
Na primer ...

## Slide 16: Z PIC-om:
Razvojni sistem za programiranje mikrokrmilnika PIC16F84
- programator, testna ploščica

## Slide 17
Industrijski krmilnik z grafičnim programiranjem
Krmilnik 5 vhodov 5 izhodov
Program za bliskajočo puščico
2. nagrada - Nova Gorica 2000

## Slide 18
Pretvornik 1-wire komunikacije v RS232 in merilnik temperature za priključitev na PC računalnik
3. nagrada - Nova Gorica 2000

## Slide 19
Radoamaterski taster s spominom

## Slide 20
A/D in D/A vmesnik na COM portu PC računalnika PC
Generator testne slike za TV servis
Temperaturni regulator (ON/OFF,PID in FUZZY)
Univerzalni IR sprejemnik (s TV daljincem vklopiš luč)
Klima piščančje farme
Semaforizirano križišče
Itd..
In še več ...

## Slide 21: Z Atmel-om
Testna ploščica
Mikromiš (premikajoči se robot , ki sam najde izhod iz labirinta)

## Slide 22
Razstava - dan odprtih vrat
Na današnji razstavi je nekaj teh, pa tudi drugih rešenih nalog.
Na ogled so v učilnicah 136,141,145 v pritličju.
Večina nalog je objavljenih na:
www.elektro-sola-ptuj.uni.cc “Seminarske in raziskovalne naloge“