## Slide 1
Zajemanje in obdelava procesnih veličin
Janez SIPOŠ, univ. dipl. inž. el.
Elektro in računalniška šola Ptuj
Osciloskop
Spektralni analizator

## Slide 2: Osciloskop

## Slide 3: Elektronski osciloskop
Najbolj uporaben merilni instrument za prikaz oblike napetosti.
Omogoča opazovanje trenutnih vrednosti izmeničnih veličin v odvisnosti od časa ali od druge spremenljive veličine.
Odlikuje ga velika vhodna upornost, velika občutljivost, visoka zgornja frekvenčna meja, istočasen prikaz dveh ali več vhodnih veličin.
Spominski osciloskopi hranijo sliko ali jo prenesejo na računalnik za nadaljno obdelavo.
Lahko ga uporabimo tudi za merjenje frekvence, faznega kota, moči, impendance itn.
Notes: <number>

## Slide 4: Blok shema osciloskopa
Prikazovalnik slike – Braunova elektronka
Notes: <number>

## Slide 5: Braunova elektronka
Osrednji element osciloskopa, ki
omogoča:
Pridobivanje elektronskega snopa elektronov iz elektronskega topa
Spreminjanje smeri poti elektronskega žarka z električnim poljem na odklonskih ploščah
Pretvorbo kinetične energije elektronov na zaslonu v svetlobno energijo
Notes: <number>

## Slide 6: Braunova elektronka
Vroča katoda daje elektrone, ki jih anoda pospeši proti zaslonu. V električnem polju med odklonskima ploščama se elektroni odklonijo v odvisnosti od velikosti električnega polja. Enačba za velikost odklona y nam podaja od česa je odvisna velikost odklona žarka (uy = ut).
Notes: <number>

## Slide 7: Zaslon osciloskopa
Osciloskop prikazuje diagram, ki predstavlja napetost v odvisnosti od časa U=f(t) (časovni diagram).
Pogosta velikost zaslona je 8x10 kvadratkov, ki se imenujejo s tujko “Division” – delitev.
Notes: <number>

## Slide 8: Blok shema osciloskopa
Vertikalni sistem dvokanalnega osciloskopa
Notes: <number>

## Slide 9: Vertikalni sistem
Vhoda Y1 in Y2
AC/DC – pred vhod ojačevalnika vežemo kondenzator in tako preprečimo vhod enosmerni komponenti – dobimo izmenični ojačevalnik (AC)
Atenuator zmanjša opazovano napetost na ustrezni nivo (izbiramo koeficient ky z enoto V/d – volt na delec)
Sledi enosmerni ojačevalnik, ki mu lahko dodajamo enosmerno napetost in tako premikamo sliko gor in dol po zaslonu
ALT/CHOP – elektronski preklopnik, ki izbira kanal ali preklaplja in tako prikazuje sliki obeh kanalov
Notes: <number>

## Slide 10: Vertikalni sistem
Gumb za spreminjanje ojačanja y –ojačevalca. Če je v položaju CAL veljajo vrednosti na preklopniku.
Notes: <number>

## Slide 11: Blok shema osciloskopa
Prožena časovna baza
Notes: <number>

## Slide 12: Horizontalni sistem
Osnova je prožena časovna baza, ki jo sestavlja generator žagaste napetosti in prožilnik (triger).
Žagasta napetost odklanja elektronski žarek od leve proti desni strani in tako izrisuje merjeni signal.
Višja je frekvenca žagaste napetosti - pregledneje izriše višje frekvence.
Perioda žagaste napetosti se generira šele po tem, ko opazovana napetost izpolni določene pogoje.
Notes: <number>

## Slide 13: Prožena časovna baza
Časovna baza
T1-čas preleta žarka
T2-čas povratka žarka
(zatemnjenega)
Notes: <number>

## Slide 14
Slika prikazuje risanje
žarka po zaslonu pri
sinusni vhodni napetosti UY
in žagasti napetosti Ux.
Notes: <number>

## Slide 15: Proženje
Notes: <number>

## Slide 17: Delovanje osciloskopa
Notes: <number>

## Slide 18
Delovanje osciloskopa
Notes: <number>

## Slide 21: Digitalni osciloskop
Vhodno napetost ojača
Nato pretvori v digitalno obliko (A/D)
Digitalno obliko spravi v spomin
Prikaže na ekranu

## Slide 22: Digitalni osciloskop – blok shema

## Slide 23: Digitalni osciloskop

## Slide 26: DSO (Digital Storage Oscilloscope)
Nastavitev časovne baze
Nastavitev amplitudnega pogleda
Izbira kanala
Nastavitev prožilnika
Tipka za vklop
Nadzorna tipka

## Slide 27: Merilne sonde (pribor osciloskopa)
Merilna sonda je linija, preko katere pripeljemo signal na osciloskop. Preprečuje induktivne in kapacitivne sklope in dostop motilnih signalov.
Sestavljena je iz koaksiolnega vodnika, BNC priključka in merilne konice s krokodilčkom za ozemljitev oziroma maso.
Uporablja se za merjenje majhnih enosmernih in izmeničnih napetosti nizkih in visokih frekvenc.

## Slide 28: Pasivna sonda z delilnikom
Za merjenje višjih napetosti uporabimo sondo, ki ima vgrajeni delilnik napetosti (10 : 1).
Za merjenje izmeničnih napetosti mora biti delilnik napetosti kompenziran s kondenzatorjem.
Vhodna upornost osciloskopa je sedaj 10M z vzporedno kapacitivnostjo Cvh (okrog 12pF).

## Slide 29: Aktivna sonda
Aktivna sonda ima vgrajen tranzistorski ojačevalnik, s čimer se poveča občutljivost osciloskopa in zaradi MOSFET tranzistorja se poveča tudi vhodna upornost.

## Slide 30: Tokovne klešče
Delujejo na principu induktivnega sklopa.
Ne obremenjujejo vira in ni potrebno prekiniti vodnik za meritev.

## Slide 31: Osciloskop
Viri:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope
http://www.belmet.si/index.php
http://www.doctronics.co.uk/scope.htm

## Slide 32: Spektralni analizator

## Slide 33: Spektralni analizator
Osciloskop prikazuje napetost v odvisnosti od časa U=f(t)
Spektralni analizator prikazuje napetost v odvisnosti od frekvence U=f(f)

## Slide 34: Fourierjeva vrsta
Funkcijo y=a za interval 0<x< (pravokotni signal s periodo 2 in opazujemo samo prvo pozitivno polperiodo) lahko razvijemo v Fourierjevo vrsto:
Y=4a/[sinx+(sin3x)/3+(sin5x)/5+ (sin7x)/7+(sin9x)/9+(sin11x)/11+...]

## Slide 35
Delovanje spektralnega analizatorja

## Slide 36: Spektralni analizator

## Slide 37: Spektralni analizator

## Slide 38: Spektralni analizator
Viri:
http://www.spectrum-analyzer.info/
http://www.belmet.si/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_analyzer