## Slide 1
Zajemanje in obdelava procesnih veličin
Janez SIPOŠ, univ. dipl. inž. el.
Elektro in računalniška šola Ptuj
Analogni merilniki
(elektromehanski sistemi)

## Slide 2: Vrste merilnikov
Instrumenti z vrtljivo tuljavo
Instrumenti z vrtljivim železom
Elektrodinamični instrumenti
Indukcijski instrumenti
Notes: <number>

## Slide 3: Osnovni princip delovanja
Na vodnik (dolžine l) skozi katerega teče električni tok (i) in se nahaja v magnetnem polju (B), deluje sila (F), ki ga želi izriniti iz magnetnega polja.
F = ilB[N]
Notes: <number>

## Slide 4
Trajni magnet
Vrtljiva tuljava
Spiralni vzmeti za protimoment

## Slide 5: Instrument z vrtljivo tuljavo
F = iNaB [N]
a – stranica tuljave (axb) v magnetnem polju
Električni vrtilni moment Te=2F(b/2)
Te=iNabB = Te=ki
Mehanski vrtilni moment Tm=D
k-konstanta, -kot odklona, D-konstanta vzmeti
Notes: <number>

## Slide 6: Instrument z vrtljivo tuljavo
V ravnovesju sta Te = Tm
iNabB = D => =i(NabB)/D, =ik1
Skala instrumenta je linearna
Dolžina odklona l na skali je enaka dolžini kazalca r in kotu odklona , (l=r ).
Tokovna občutljivost: Si=dl/di =>
Si=r(NabB)/D
Dušenje - elektromagnetno (okvirček tuljavice iz Al – nastane indukcija)
Notes: <number>

## Slide 7: Skala instrumenta
Skala
Kazalec
Graduacija
Oštevilčenje
Razdelek skale
Notes: <number>

## Slide 8: Skala instrumenta
Merilno območje (MO)
Število razdelkov skale (n)
Konstanta skale (k)
Notes: <number>

## Slide 9: Skala instrumenta
Merilna območja(MO):
1,
10,
100,
1000.
MO:
3,
30,
300.
za merjenje upornosti
Tip merilnika:
Podatki o merilniku

## Slide 10: Merjenje izmeničnih tokov
Instrument z vrtljivo tuljavo meri le enosmerni tok. Zaradi tega pri merjenju izmeničnega toka moramo le tega usmeriti.
Merilnik kaže srednjo vrednost usmerjenega toka, ki pa je za faktor oblike manjši od dejanske vrednosti efektivnega toka. Ta faktor je pogojen z obliko izmenične napetosti. F0 = 1,11 je za sinusno obliko. Za druge oblike je drugačen! Skalo instrumenta moramo korigirati za faktor oblike.
Notes: <number>

## Slide 11: Instrument z vrtljivim železom
V magnetnem polju tuljave se lističa namagnetita v isto smer, zato nastane med njima odbojna sila, ki zavrti gibljivi listič. Z različno oblikovanima lističema se da skalo močno linearizirati.
Notes: <number>

## Slide 12: Instrument z vrtljivim železom

## Slide 13: Elektrodinamični instrument
D – konstanta vzmeti
M – medsebojna induktivnost
F
Delovanje temelji na sili med vodnikoma, v katerih teče električni tok. Vodnika sta oblikovana v tuljavici, nepremično in vrtljivo. Nepremična je razdeljena na dva enaka dela, ki proizvajata homogeno magnetno polje.
Notes: <number>

## Slide 14: Elektrodinamični instrument
vrtljiva tuljavica
nepremična tuljavica
Zračno dušenje

## Slide 15: Elektrodinamični instrument
Zaradi medsebojnega delovanja dveh neodvisnih tokov i1 in i2, lahko uporabimo elektrodinamični instrument kot ampermeter (kvadratična skala), voltmeter (kvadratična skala), Wattmeter, varmeter itd.
Merimo lahko enosmerne in izmenične (=ki1i2cos) veličine.
Če tuljavice vstavimo v železno jedro dobimo elektrodinamični instrument z železnim jedrom.
Notes: <number>

## Slide 16: Elektrodinamični wattmeter
Tokovno vejo predstavlja nepremična tuljava, napetostno pa premična tuljava. Napetostna merilna območja rezširjamo s predupori, tokovna pa z odcepi na tuljavi.
Notes: <number>

## Slide 17: Elektrodinamični wattmeter
Elektrodinamični wattmeter
Električna vezava (shema)
U~

## Slide 18: Indukcijski instrument
Delovanje temelji na sili, s katero deluje magnetno polje na vodnik v katerem teče električni tok.
Tuljavi 1 in 2 povzročata magnetno polje, ki v plošči 3 inducira električni tok, na katerega deluje sila, ki zavrti ploščo 3. Da nastane vrtilni moment morata biti magnetna polja 1 in 2 fazno premaknjena za 90°.
Uporabljamo ga za števce delovne energije. Odlikuje jih preprosta konstrukcija in zanesljivost.
Notes: <number>

## Slide 19: Indukcijski instrument
IE10
Enofazni indukcijski števec za merjenje porabe električne energije v gospodinjstvih
Zaščita pred zunanjimi magnetnimi vplivi (0.3-0.5T) Majhna lastna poraba Visoka natančnost merjenja Dolga življenska doba in točnost merjenja Široko temperaturno območje delovanja Impulzni izhod
Števec je izdelan iz materialov, ki jih je možno reciklirati oziroma so okolju neškodljivi
Notes: <number>

## Slide 20: Karakteristike merilnikov
Pred uporabo novega merilnika preberi navodila in tehnične podatke!
Osnovne karakteristike merilnikov
dinamična karakteristika (odziv na skočne spremembe vhodne vrednosti, odvisnost merila od frekvence – enosmerni, NF,VF, selektivni …)
statična karakteristika (linearni, kvadratični, logaritemski način kazanja ali razdelitev skale)
razred točnosti ali napaka merjenja
občutljivost
obseg merjenja
Preciznost, zanesljivost, vztrajnost, dimenzije in masa, konstrukcija in servis, pogostost umerjanja
Notes: <number>

## Slide 21: Znaki merilnih instrumentov
Instrument z vrtljivo tuljavico
Instrumenz z vrtljivim železom
Elektrodinamični instrument
Elektrodinamični instrument s Fe jedrom
Elekrostatični instrument
Instrument z vrtljivo tuljavico in usmernikom
Opozorilo na navodila o instrumentu
Enosmerni in izmenični tok
Notes: <number>

## Slide 22: Znaki merilnih instrumentov
Instrument za uporabo v navpični legi
Instrument za uporabo v vodoravni legi
Simbol razreda
Znak za preizkusno napetost (2kV)
Simboli instrumentov:
V-meter,
A-meter,
-meter.
Notes: <number>

## Slide 23: Merilniki (AVO-metri)

## Slide 24: Merilniki (AVO-metri)
priključne puše
skala
preklopnik merilnih območij
preklopnik režima dela instrumenta
umerjanje ohmmetra
nastavitev ničle kazalca

## Slide 25: Merilniki (vgradni)