## Slide 1: Zajemanje in obdelava procesnih veličin
Janez SIPOŠ, univ. dipl. inž. el.
Elektro in računalniška šola Ptuj
Napake instrumentov
Notes: <number>

## Slide 2: Literatura:
Franc Bergelj, Osnove meritev,
Anton Orehek, Merilniki in merilne metode v elektroniki,
Anton Pozne, Električne meritve,
Janez Trontelj, Meritve v elektroniki,
Ivan Mavsar, Električne meritve,
Franc Mlakar, Splošne električne meritve,
Notes: <number>

## Slide 3
Uvod
Meritev je primerjanje znane veličine z neznano.

## Slide 4
Uvod
Meritev nam zagotavlja ustrezno kvaliteto proizvodov in pridobivanje podatkov za nadaljnjo delo.

## Slide 5: Uvod (2)
Kvaliteta (kakovost) - lastnosti stvari ali pojavov, ki določajo njihove karakteristike. Kvaliteto določamo z merjenjem po vnaprej določenih kriterijih, za katere se dogovorita stranki.
Zanesljivost – podaja sposobnost izdelka, da opravlja svojo funkcijo določen čas. Življenjska doba izdelka. Zanesljivost se lahko določi matematično.
Notes: <number>

## Slide 6: Osnovni pojmi
Veličina – lastnost pojava, telesa ali snovi, ki se da razlikovati kakovostno in določiti količinsko. (dolžina, el. tok, itd)
Osnovne veličine – so med seboj neodvisne veličine. Nasprotne od teh so izpeljane veličine, ki pa vsebujejo osnovne veličine.
(Merska) enota – dogovorno sprejeta določena veličina, ki jo uporabljamo za izražanje veličin iste dimenzije.
Notes: <number>

## Slide 7: Električne veličine
Električni tok, lahko primerjamo z vodnim tokom reke ali tokom vode po vodovodnih ceveh.
Električna napetost, lahko primerjamo s pritiskom vode v vodovodnih ceveh ali višinsko razliko pri rekah.
Električna upornost, lahko primerjamo s premerom cevi po kateri teče voda.

## Slide 8: Merjenje električnih veličin
Električni tok – enota Amper [A], merilnik
A-meter
Električna napetost – enota Volt [V], merilnik V-meter

## Slide 9
Analogni merilnik električnega toka in napetosti

## Slide 10: Osnovni pojmi
Veličina = Mersko število  Enota
Merilni rezultat: I = 10 A
Kjer pomeni: I - simbol za vrednost električnega toka
10 - mersko število
A (Amper) - enota za električni tok
Uporabljeni simbol (I) pomeni, da je električni tok 10 krat večji od enote ampera.

## Slide 11: Meritev
Preden začnemo meriti, ocenimo merilni rezultat.
Glede na oceno velikosti merjene veličine, izberemo merilno sredstvo in glede na zahtevano točnost merilno metodo.
Največ dela pri merjenju je potrebno opraviti, preden priključimo prvi instrument.
Veda, ki določa pravila meritev je meroslovje ali metrologija.
Notes: <number>

## Slide 12: Rezultati meritve
Prava vrednost merjene veličine je idealna vrednost brez napake, ki je ne poznamo.
Izmerjena vrednost je veličina, ki jo dobimo z merjenjem.
Merilna točnost je sposobnost merila, da je izmerjena vrednost čim bliže pravi vrednosti.
Merilna sledljivost omogoča navezavo na pripadajoče etalone.
Etaloni realizirajo enote fizikalnih veličin. (http://www.siq.si/ )
Notes: <number>

## Slide 13: Meroslovje
Z zakoni, ki urejajo področje meritev, se ukvarja:
Urad Republike Slovenije za meroslovje (http://www.mirs.si/index.php?id=1398)
Delovna področja urada so:
Znanstveno meroslovje
Zakonsko meroslovje
Plemenite kovine –
Meroslovni nadzor
Notes: <number>

## Slide 14: Mednarodni sistem enot (SI)
Osnovna veličina | Osnovna enota SI | 
 | Ime | Simbol
dolžina | meter | m
masa | kilogram | kg
čas | sekunda | s
električni tok | amper | A
termodinamična temperatura | kelvin | K
množina snovi | mol | mol
svetilnost | kandela, candela | cd
http://www.mirs.si/index.php?id=3168&no_cache=1
Notes: <number>

## Slide 15: Decimalne predpone
ime | znak | vrednost | vrednost
tera | T | 1012 | 1.000.000.000.000
giga | G | 109 | 1.000.000.000
mega | M | 106 | 1.000.000
kilo | k | 103 | 1.000
hekto | h | 102 | 100
deka | da | 101 | 10
deci | d | 10-1 | 0,1
centi | c | 10-2 | 0,01
mili | m | 10-3 | 0,001
mikro |  | 10-6 | 0,000.001
nano | n | 10-9 | 0,000.000.001
piko | p | 10-12 | 0,000.000.000.001
Način zapisa
Nepregledno Pregledno
0,00123 V 1,23 mV
0,0123 A 12,3 mA
0,123.10-3 H 123 H
12300  12,3 k 
1,23 108 W 123 MW
Notes: <number>

## Slide 16: Napaka pri merjenju (Pogrešek)
Prava vrednost: x
Izmerjena vrednost: xi
Absolutna napaka: E = xi – x
Relativna (procentualna) napaka:
Notes: <number>

## Slide 17
Pogrešek
Precizijski instrument
Obratovni
instrument

## Slide 18: Merilne napake
SISTEMATSKE
NAPAKE
NAKLJUČNE
NAPAKE
GROBE
NAPAKE
Vzroke je mogoče
zajeti
Vzrokov ni mogoče
zajeti
Vzroke je mogoče preprečiti
Merilna metoda
Vpliv temperature
Padec pomožne energije
Trenje
Nihanje temperature
Nihanje tlaka
Motilna napetost
Nezanesljivost
Zamenjava
Transportna okvara
Notes: <number>

## Slide 19: Srednja vrednost (aritmetična sredina)
Pri večkratnem ponavljanju meritve pri istih pogojih in istih merilnih napravah, dobimo različne vrednosti rezultatov.
Če je sistemska napaka odpravljena, je srednja vrednost vseh vrednosti meritev enaka pravi vrednosti merjene veličine.
N – število vseh meritev
j – katera meritev
Notes: <number>

## Slide 20: Sistemska in naključna napaka
Napaki povzročata, da se ob ponavljanju iste meritve, izmerjene vrednosti razlikujejo.
Es
Er
Sistematska napaka (Es) povzroča odmik od središča (prave vrednosti), naključna napaka (Er) pa razpršenost.
Če tvorimo aritmetično sredino (x) izmerjenih vrednosti, se ob velikem številu meritev vpliv naključne napake manjša proti nič.
gre proti nič, ko N
Groba napaka
Notes: <number>

## Slide 21: Meje napake (pogreška) (1)
Če je merilna naprava brezhibna in jo uporabljamo v mejah referenčnih pogojev, temeljna napaka (razred instrumenta) ne sme preseči določene vrednosti, ki ji pravimo meja napake (Mx).
Razred instrumenta – r (temeljna napaka) je definirana na referenčno vrednost merjene veličine Xr, ki je lahko:
  merilni doseg XD, oznaka na instrumentu 1,
  merilni razpon XR, oznaka na instrumentu |1|,
  vsakokratna izmerjena vrednost Xi, oznaka na instrumentu 1 ,
  dolžina skale lD (se ne uporablja), oznaka na instrumentu 1 .
Razrede instrumentov ( r ) delimo na:
Precizijski: 0,1 0,2 0,5
Laboratorijski: 0,5 1,0
Obratovni: 1,0 1,5 2,5 5 10
Notes: <number>

## Slide 22
Razred instrumenta
r = 0,5 (%)
Meje napake pri polnem odklonu

## Slide 23
Razred instrumenta
r = 1,5 (%) enosmerno
r = 2,5 (%) izmenično
Meje napake pri polnem odklonu

## Slide 24: Meje napake (pogreška) (2)
r – razred točnosti
Xr – referenčna vrednost merjene veličine
mx – relativna meja napake (pogreška)
mx[%] – relativna napaka v %
Xi – izmerjena vrednost
Če je xr = xi
je mx = r/100
Notes: <number>

## Slide 25: Primer izračuna:
Imamo voltmeter razreda r = 0,5 z merilnim dosegom UD = 100V. Prvič kaže Ui1 = 15,5V in drugič Ui2 = 92,4V.
Absolutna meja napake je:
Relativna meja napake je:
Priporočilo! Uporabljajmo le zadnji dve tretjini kazalnega območja instrumenta.
Notes: <number>

## Slide 26: Kako merimo?
Notes: <number>

## Slide 27: Meje napake (pogreška) (3)
Za digitalne instrumente se običajno podaja meja napake:
XD – merilni doseg
Xi – izmerjena vrednost
meja napake na merilni doseg
digit (številka) – najmanjše ali zadnje decimalno mesto
meja napake na vsakokratno izmerjeno vrednost
Notes: <number>

## Slide 28: Primer izračuna:
Digitalni voltmeter ima merilni doseg UD = 2V, kaže Ui = 1,204V, deklarirana meja napake pa je Mu=(0,05%Ui+0,02%UD).
Če je meja napake deklarirana s številom digitov je za primer: Mu=(0,5%Ui+2d), Ui=1,347 in 1d=0,001V.
Notes: <number>

## Slide 29: Primer izračuna:
NAPAKA - točnost
merilno območje
resolucija

## Slide 30: Podajanje merilnih rezultatov
Rezultat merjenja podamo tako, da navedemo izmerjeno vrednost in negotovost (interval mej točnosti).
Negotovost (U) zaokrožimo vedno navzgor. Če je prva številka (ničle ne štejemo) 3 do 9 zaokrožimo na tem mestu. Če je 1 ali 2 pa na naslednjem nižjem decimalnem mestu.
Izmerjeno vrednost zaokrožimo na decimalnem mestu, ki ga določa negotovost. Če je desno od mesta zaokrožitve številka:
0 do 4, ne spremenimo,
5 do 9 pa zaokrožimo navzgor.
Primer: izmerjena vrednost je: U=13,345V in meje napake MU = 0,123V
Najprej zaokrožimo merilno negotovost: MU = 0,13V
Merilni rezultat: U=13,35V 0,13V
Notes: <number>

## Slide 31: Vaja
Podaj merilni rezultat!
Notes: <number>

## Slide 32: Rešitev vaje:
Odčitamo z instrumenta in iz priloženih podatkov.
Ui = 1,209V
MO = UD = 2V
MU = (0,5%Ui + 1d)
1d = 0,001V
Izračun meje napake oziroma velikost negotovosti.
MU = ((0,5/100)1,209V + 0,001V) =  0,007045 = 7,045mV
Zaokrožimo na: MU = 0,008V
Rezultat: Ui = 1,209 0,008V
Izmerjena vrednost leži v intervalu: 1,201V < Ui < 1,217V
Notes: <number>